เนื่องจากความต้องการให้มีระบบเครือข่ายในทุกๆ ที่  เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน  ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่สามารถติดตั้งสายเคเบิลสำหรับเครือข่ายได้ในทุกที่  แม้ว่าจะสามารถเดินสายเคเบิลไปยังห้องสำคัญต่างๆ เช่น ห้องประชุม ห้อสัมมนา หรือห้องทำงานได้  แต่ก็ยังไม่สามารถก่อให้เกิดการขยายระบบเครือข่ายได้มากนัก จึงทำให้เกิดระบบเครืข่ายแลนไร้สาย หรือก็คือ Wireless LAN  ขึ้นมา

Wireless LAN คืออะไร

Wireless LAN (Wireless Local Area Network)  หรือ แลนไร้สาย   เป็นระบบที่ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการติดต่อสื่อสารข้อมูล  ทำให้เกิดการขยายตัวหรือเกิดทางเลือกมากกว่า Wired LAN  หรือแลนมีสาย  โดยการติดต่อสื่อสารข้อมูลสามารถทำได้โดยใช้ความถี่วิทยุเป็นสื่อ  แลนไร้สาย(Wireless LAN)  จะรับส่งข้อมูลทางอากาศ  และมีความต้องการที่จะใช้สายในการเชื่อมต่อโครงข่ายน้องที่สุด

ประโยชน์ของการใช้แลนไร้สาย(Wireless LAN)

Wireless LAN  ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั้งทางด้านการตลาด , สุขภาพ , การขยายกิจการงาน , การผลิต . การจัดเก็บคลังสินค้า  รวมถึงทางด้านการศึกษา  ด้านต่างๆ เหล่านี้ได้รับประโยชน์มากมายจากการใช้ ระบบแลนไร้สายในการติดต่อสื่อสารข้อมูล เช่น

- Mobility  : ระบบแลนไร้สายสามารถจัดให้ผู้ใช้ระบบทำการเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการ  ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ในส่วนใดๆ ขององค์กร  โดยเป็นการสนับสนุนทางด้านการผลิต  และโอกาสทางด้านบริการ  ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เครือข่ายใช้สาย ไม่สามารถทำได้

- Installation Speed and Simplicity  :  การติดตั้งระบบนี้สามารถทำได้ง่าย  รวดเร็ว  แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งสายเคเบิลผ่านกำแพงและเพดานอีกต่อไป

- Installation Flexibility  :  เทคโนโลยี  Wireless จะอนุญาติให้เครือข่ายไปไหนก็ได้แต่เทคโนโลยี Wire ไม่สามารถทำได้

- Reduced Cost-of-Ownership  :   ในการลงทุนระยะแรกๆ พบว่าเราจะเสียค่าใช้จ่ายในด้าน Wireless LAN Hardware  มากหรือสูงกว่า  Wired LAN Hardware  แต่หากพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด  และระยะเวลาในการใช้งานแล้ว  จะพบว่า การใช้  Wireless LAN  เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า  และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระยะยาวจะดีกว่าแบบ Wired LAN

- Scalability  :  Wireless LAN  สามารถนำมาใช้ได้กับ topology  หลายๆ แบบ

การนำ  Wireless LAN  มาทำงานในโลก

หัวข้อต่อไปนี้จะกล่าวและอธิบายถึงการประยุกต์นำ Wireless LAN  มาทำใช้ทำให้เกิดบาง

applications  ขึ้น ดังตัวอย่าง

- Doctors and nurse ในสถานพยาบาล  แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าใช้ข้อมูลของผู้ป่วย ผ่านโน้ตบุ๊ก หรืออุปกรณ์มือถืออื่นได้  ทั้งนี้ การใช้ระบบแลนไร้สายร่วมกับคอมพิวเตอร์  สามารถช่วยลดงานที่เกี่ยวข้องกับกระดาษและสามารถรักษา จ่ายยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการ

- การประชุมหรือการนัดพบปะ ภายในกลุ่มหรือทีมเล็กๆ  ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผล

มากและรวดเร็วขึ้น

- การเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้จากการค้นหาข้อมูลในห้องสมุดกลางของนัก

ศึกษา

- การฝึกสอนที่ถูกจัดให้มีขึ้นตามเว็บไซต์ต่างๆ  ที่ทั้งบริษัทและนักศึกษา ใช้ติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย  ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเรียนรู้

- ผู้จัดการเครือข่ายสามารถทำการติดตั้งเครือข่ายในสิ่งก่อสร้างที่เก่าได้  ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการแก้ปัญหาโดยวิธีนี้

- พนักงานในคลังเก็บสินค้า สามารถให้ PDA  หรืออุปกรณ์มือถืออื่นๆ  เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลการเก็บสินค้าในฐานข้อมูลกลางได้

- ผู้จัดการเครือข่ายสามารถนำ Wireless LANs  มาใช้งานเพื่อทำการสำรอง หากมีงานที่ได้รับเข้ามาอย่ากระทันหันได้

- ใช้ Wireless LAN   ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจมากขึ้น  ดังในกลุ่มของผู้บริหารระดับสูง  เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้นๆ

# Wireless LAN Technology

เทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้กับ Wireless LAN จะมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดในการใช้งาน ซึ่งในส่วนนี้จะอธิบายถึง เทคโนโลยีเหล่านั้นรวมถึงข้อดีและข้อจำกัดด้วย

Narrow band  Technology

ระบบแถบคลื่นวิทยุความถี่แคบ  รับส่งข้อมูลของผู้ใช้ ได้โดยการส่งผ่านทางคลื่นวิทยุ  Narrowband radio  เก็บ สัญญาณความถี่วิทยุ  ให้แคบเท่าที่จะทำได้เพื่อส่งผ่านข้อมูล  โดยที่มีความเฉพาะ  ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือ  อาจเกิด  Crosstalk (สัญญาณไขว้)  ขึ้นระหว่างช่องทางการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหลีกเลี่ยงได้โดยการใช้งานช่องทางที่มีความถี่แตกต่างกัน

เทียบได้กับ โทรศัพท์ส่วนตัว ที่เมื่อรับสายแล้ว จะไม่สามารถรับสายอื่นที่ต่อเข้ามาขณะที่โทรศัพท์นั้นถูกใช้อยู่  ในระบบวิทยุ ความส่วนตัวและอิสระจะถูกทำให้เกิดโดยการแยกความถี่วิทยุ

Spread Spectrum Technology

Wireless LAN  ส่วนใหญ่จะนำวิธีนี้มาใช้  โดยใช้แถบความถี่ของคลื่นวิทยุช่วงกว้าง  ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากเศรษฐีต่างๆ ที่ต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้  มีความปลอดภัยภายในระบบการติดต่อสื่อสารข้อมูล   Spread spectrum  ถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้ช่วงแถบความถี่(bandwidth)  ทีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเชื่อถือได้  ถูกต้องและปลอดภัย  มีการนำความถี่สูงมาใช้  โดยความถี่จะสูงมากกว่าการใช้เทคนิคการขนส่งข้อมูลแบบ  Narrowband   แต่การติดต่อสื่อสารอาจเกิดปัญหาได้หากผู้รับสัญญาณข้อมูลไม่ได้จูนความถี่ที่ตรงตามที่กำหนดไว้  เทคนิคนี้ 2 ประเภทคือ  frequency Hopping และ direct sequence

1.  Frequency-Hopping Spread Spectrum Technology(FHSS)

ใช้ narrowband  เป็นตัวรับสัญญาณข้อมูล ซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนความถี่ให้อยู่ในรูปที่ทั้งผู้รับและผู้ส่งรู้จัก  รวมถึงต้องจะจัดการจังหวะในการรับ-ส่งข้อมูล ของทั้ง 2  ฝ่าย  อิทธิพลของเครือข่ายคือ  การดูแลช่องทาง logical  เพียงหนึ่งช่องทาง  สำหรับผู้รับที่ไม่ใช่จุดหมาย  FHSS  จะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนช่วงสั้น

2.  Direct-Sequence Spread Spectrum Technology

วิธีนี้จะทำการสร้างรูปแบบบิตของข้อมูลในแต่ละบิตขึ้นซ้ำๆ กัน  ในการส่งข้อมูล  เรียกบิตรูปแบบนี้ว่า

“chip”  หรือ  “chipping code”  สำหรับ  chip  ยิ่งยาวก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ข้อมูลเดิมที่จะส่งถูกรวมไว้ได้หมด (และนั่นหมายความถึง  ต้องการใช้  bandwidth  มากขึ้นด้วย)  แม้ว่าบิตหนึ่งบิตหรือหลายบิตได้รับความสูญเสีย  ระหว่างการขนส่งข้อมูล  ก็จะมีเทคนิค “statictical  techniques”  ซึ่งจะฝังติดอยู่ในคลื่นวิทยุ  ทำให้สามารถเรียกข้อมูลเดิมขึ้นมาได้  และทำการส่งผ่านข้อมูลได้อีก  สำหรับผู้รับที่ไม่ใช่จุดหมาย  DSSS   จะแสดงตัวเหมือนคลื่นรบกวนช่วงกว้างที่มีกำลังต่ำ  และจะถูกปฏิเสธโดยผู้ใช้ที่ใช้ช่วงความถี่แคบ

Infrared Technology

เทคโนโลยีแบบที่ 3  ซึ่งถูกนำมาใช้บ้างในการค้าบน Wireless LANs   คือ  Infrared  ในการขนส่งข้อมูล  ระบบอินฟาเรด(IR)   จะใช้ความถี่สูงมาก  ต่ำกว่าแสงในย่านความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เช่น แสง Infrared  ไม่สามารถทะลุผ่านวัตถุซึ่งทึบแสงได้  มันขึ้นอยู่กับแต่ละระบบโดยตรง  หรือเทคโนโลยีที่ใช้แตกต่างกัน  ระบบโดยตรงไม่แพง  จะจัดให้มีช่วงจำกัด(3 ft)  และกำหนดประเภทของบุคคลที่ใช้งานบน  networks

การใช้งานโดยตรงจาก  Infrared  จะไม่ได้ผลจริงกับผู้ใช้  mobile  และ นำมาใช้ได้เพียงการซ่อม เครือข่ายย่อยๆ  ในระบบ Wireless LAN  ไม่ต้องการแบบ line-to-signt  แต่ละ Cell ก็จะมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับห้องส่วนตัว

Wireless LAN  ทำงานได้อย่างไร?

Wireless LAN ทำงานได้โดยใช้คลื่นอากาศในรูปแม่เหล็กไฟฟ้า  ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังที่อีกที่หนึ่ง  โดยไม่ต้องวางใจ การติดต่อทางกายภาพมากนัก  คลื่นวิทยุถูกกล่าวเป็นเหมือนตัวนำคลื่นวิทยุ(radio carrier)  เพราะพวกมันกระทำการอย่างง่ายกับ  function  ของพลังงานในการขนส่งไปยัง ผู้รับ   ข้อมูลถูกส่งโดยถูกเขียนทับบน radio carrier  ดังนั้นมันจึงถูกส่งผ่านบน  Network   ได้อย่างถูกต้องแม่นยำถึงปลายทาง  นี่เป็นเหมือนการผสมสัญญาณของ  carrier  โดยการส่งผ่านข้อมูล  ข้อมูลถูกผสมแปลงสัญญาณเข้าสู่  radio carrier  อีกครั้ง  สัญญาณวิทยุใช้ครอบครองมากกว่าหนึ่งความถี่  ตั้งแต่ความถี่  หรือ  bit rate  ของการปรับสัญญาณข้อมูลถูกเพิ่ม(นำ) เข้าสู่  carrier

Multiple radio carrier  สามารถเก็บอยู่ในที่ว่างเดียวกัน  ณ เวลาเดียวกัน  โดยปราศจากการรบกวนในแต่ละ  radio carrier  หากคลื่นวิทยุถูกส่งไปในความถี่วิทยุที่ต่างกัน   ฝ่ายรับจะจูนเข้าหาความถี่หนึ่งในเวลาเดียวกันจะไม่ยอมรับความถี่อื่นๆ

รูปลักษณะภายนอกของประเภทของ  Wireless LANs   มี อุปกรณ์ ตัวกลางการรับส่งข้อมูล  หรือที่เรียกว่า  access point  จะติดต่อกับเครือข่ายใช้สาย cable  จากที่ที่แน่นอนซึ่งใช้สาย  cable  มาตรฐาน  access point จะรับและส่งข้อมูลระหว่าง Wireless LAN  กับเครือข่ายใช้สายพื้นฐาน  access point  หนึ่งสามารถสนับสนุนกลุ่มของผู้ใช้กลุ่มเล็กๆ  และสามารถทำหน้าที่ได้ในช่วง  100 ถึงหลายร้อยฟุตเป็นอย่างต่ำ  access point (or the antenna attached to the access point)   ปกติจะต้องรับผิดชอบดูแลสูง

End users  เข้าถึง  Wireless LANs  โดยผ่านทาง  Wireless LANs adapters  ซึ่งจะกระทำการกับ  PC cards  ใน notebook  หรือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆ เหมือนกันกับ Cards  ใน  desktop  computer   หรือรวมไว้ในคอมพิวเตอร์แบบถือ  Wireless LAN adapter  มีการจัดระบบอินเทอร์เฟสระหว่าง  Client network operating system(NOS)  กับ คลื่นวิทยุโทรทัศน์ทางสายอากาศด้วย

Wireless LAN Configurations(องค์ประกอบของเครือข่ายLAN ไร้สาย)

Wireless LAN  ทำห้อาจง่ายหรือซับซ้อนก็ได้แต่  สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด  คือ  PC  2  เครื่อง  ซึ่งติดต่อกับ การ์ดเครื่องมืออุปกรณ์ไร้สาย(Wireless adapter card ) จะสามารถจัดตั้งให้เป็นเครือข่ายอิสระ

เมื่ออยู่ในที่ที่มีช่วงต่างจากผู้อื่นมันเรียกว่า  เครือข่าย a peer -to -peer  (สายต่อสาย)   การเสื่อม , พัง ของ เครือข่ายจะเกิดขึ้นเช่นในตัวอย่างที่ไม่มีการจัดการบริหาร หรือ องค์ประกอบเบื้องต้น  ในกรณีที่ แต่ละ  Client(ผู้รับบริการ)  ,  มีการเข้าถึงทรัพยากรของ Client (ผู้รับบริการ)  อื่นได้  แต่ไม่สามารถเข้าถึง  Server(ผู้ให้บริการ)   โดยตรง

การติดตั้ง  access point (จุดเข้าถึง) จะสามารถขยายช่วงของเครือข่ายที่ต้องการ  ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มสูงมากขึ้นในช่วงของการขยายนั้น  ซึ่งอุปกรณ์จะสามารถทำการติดต่อสื่อสารได้  ตั้งแต่  access point  ได้ติดต่อกันกับ  Wired network  แต่ละ  client  จะทำให้เข้าถึงข้อมูลในแหล่งทรัพยากรของ  server ได้ดีเหมือนกับ  Client  อื่นๆ  แต่ละ  access point  สามารถทำให้  Clients หลาย Clients  อยู่ในแบบที่เหมาะ  applications  ในโลกจริงๆ มากมายจะอยู่ที่บริการ  access point  หนึ่งๆ  จาก  Client  15-50  อุปกรณ์

Access points มีระยะทางที่จำกัดโดยภายในอาคารมีระยะ 500 ฟุตและนอกอาคาร 1000 ฟุต ในสถานที่ขนาดใหญ่เช่นโรงงานหรือมหาวิทยาลัยเป็นไปได้ที่จะต้องมีการติดตั้ง Access points หลายๆจุด การหาตำแหน่งติดตั้งที่ดีได้นั้นต้องมีการสำรวจที่ดี มีการครอบคลุมทั่วถึงกันในพื้นที่ต่างๆรวมถึงพื้นที่ที่มีการซ้อนทับกัน ดังนั้นข้อมูลของ Client จะมีอัตราการเข้าของข้อมูลโดยปราศจากการสูญเสียการติดต่อกับเครือข่าย ความสามรถที่ตัว Client  สามารถเคลื่อนย้ายไปยัง Access points ระหว่างกลุ่มได้เราเรียกว่า “Roaming” หรือการขยายออกโดยไม่ได้วางแผน          Access points จะถือว่า Client  ออกจากเส้นทางเครือข่ายก็เมื่อเรามองไม่เห็นมัน อันเป็นการแน่ใจว่าได้ขาดการติดต่อไปแล้ว

วิธีการแก้ปัญหาของ topology  ผู้ออกแบบเครือข่ายจะเลือกใช้ Extension points(จุดขยาย) หรือ “EPs”

เสริมเครือข่ายของ Access points	จุดขยายจะดูเหมือนและทำงานเหมือนกันกับ Access points แต่ตัวพวกมันจะไม่ได้ติดอยู่กับ Wire network เหมือนกับ Access points และการขยายระยะสัญญาณของเครือข่ายจาก Client

ไปยัง Access points หรือจุดขยายอื่นๆ จุดขยายอาจถูกติดตั้งในระยะต่อๆกันไปในการส่งรับข้อความเป็นทอดๆ เหมือนกับคนเราที่ร่วมมือกันส่งถังใส่น้ำแบบมือต่อมือเพื่อดับไฟ

อุปกรณ์สุดท้ายของ  Wireless LAN ที่ควรจะพิจารณาคือสายอากาศโดยตรง “ Directional antenna”

สมมุติคุณมี ระบบ Wireless LAN ในอาคาร A และต้องการขยายระบบให้เช่าแก่อาคาร B ในระยะ 1ไมล์ วิธีทำก็คือจะต้องติดตั้งสายอากาศโดยตรงในแต่ละอาคารแต่ละสายก็จะมีเป้าหมาย ต่างๆกันไป  สายอากาศ A ถูกติดต่อ  กับ Wireless LAN ของคุณโดย Access point  สายอากาศใน B ก็เหมือนกันจะติดต่อกับ access point กันภายในอาคารทำให้ใช้ Wireless LAN ได้ในหน่วยงาน

##### Summary

ความยืดหยุ่นและการเคลื่อนท่ได้ทำให้ Wireless LAN มีประสิทธิภาพในการขยายและดึงดูดใจมากว่าเครือข่ายมีสาย         Wireless LAN จะมีการทำงานทั้งหมดเหมือนของเครือข่ายมีสายโดยไม่มีข้อบังคับในเรื่องสายต่อตัวมันเอง       องค์ประกอบเครือข่ายไร้สายมีจากแบบง่าย คิอสายต่อสาย ถึงเครือข่ายซับซ้อนในการกระจายข้อมูลในการติดต่อ เเละการขยายแบบไร้การวางแผน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้เคลื่อนที่ไปได้ในเครือข่าย Wireless LANจัดเป็นเครือข่ายที่พกพาได้และอนุญาติให้LAN ให้ข่าวสารแก่ผู้ใช้ได้

Wireless LAN Benefits(ประโยชน์ของการใช้ Wireless LAN )

- Mobility

ทำให้การรับส่งข้อมูล  สามารถทำได้อย่างทันท่วงที  ไม่ว่าที่ใดในองค์กรของผู้ใช้สนับสนุน  การ

ผลิตและโอกาสทางด้านบริการ  ซึ่งไม่สามารถทำได้บน Wired Network

- Installing Speed and Simplicity

ทำให้การติดตั้งระบบ  ทำได้ง่ายและรวดเร็ว  นอกจากนี้ยังสามารถแยก  cable  ที่ต้องการให้ติด

ตั้งผ่านผนังและเพดานได้

- Installtion Flexibility

Wireless technology  ยอมให้เครือข่ายผ่านได้ในที่ที่  wired LAN  ไม่สามารถทำได้ หรือเข้าไป

ถึงได้

- Reduce Cost-of-ownership

ผู้ใช้ที่เพิ่งติดตั้งระบบ   เริ่มแรกอาจเสียค่าใช้จ่ายทางด้าน  Wireless LAN  มากกว่า  Wired LAN  Hardware    แต่เมื่อเทียบทั้งหมด  และระยะเวลาการใช้งานนั้น  จะพบว่าเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่า  และจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวมากที่สุดในความต้องการความถี่บ่อยในการย้ายและแลกเปลี่ยนข้อมูล  dynamic environment

- Scalability

ระบบ  Wireless LAN  สามารถถูกกำหนดมาใช้ในลักษณะของ  topology  ได้หลายรูปแบบ  เพื่อการประชุม

Wireless LAN in Your Industry(การใช้ Wireless LAN  ใน อุตสาหกรรม)

- Corporate

พนักงานจะได้รับประโยชน์ของ  mobile networking   จากระบบนี้  เช่น  e-mail  , การ share  ไฟล์  และ  Web browsing   โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าพวกเขาทำงานอยู่ในส่วนใดขององค์กร ในขณะนั้นๆ

- Education

ก่อให้เกิดความร่วมมือผ่านทาง network  มากขึ้น  เช่น การอภิปรายในชั้นเรียน  หรือ  internet  สำหรับ  e-mail  และ  web browsing

- Finance

ทำให้รับข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีที่ต้องการ  และทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพทางด้านความเร็ว  ในการขายมากขึ้น   นอกจากนี้ยังทำให้การกระทำการทำได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

- Healthcare

การนำ  Wireless มาใช้ในคอมพิวเตอร์  ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงที   และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงคุณภาพในการดูแลคนไข้ได้ดีมากยิ่งขึ้น  ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานน้อยลง

- Hospitality  and  Retail

ทำให้การบริการทำได้ดี  เช่นการบริการส่งอาหารตามตาราง  หรือ การเก็บ   ซึ่งจะใช้  Wireless LANs   ในการจากการเริ่มต้นกับ  register  ชั่วคราว  สำหรับเหตุการณ์พิเศษๆ

- Manufacturing

Wireless networking  ช่วยในการเชื่อมการทำงานในโรงงานด้วย Workstations  และ การเก็บข้อมูล  ในเครือข่ายบริษัท

- Warehousing

Wireless LANs  ช่วยในการดูแลการเก็บสินค้าคงคลัง  เช่น การใช้ barcode reader

#### Which Products Should I buy (สินค้าชนิดใดที่ควรจะซื้อ)

มีปัจจัยมากมายที่ใช้ในการพิจารณาเมื่อมีการเลือกซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย. สิ่งต่อไปนี้คือบทสรุปของข้อดีบางอย่างที่เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายไร้สายที่แตกต่างกัน.ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมส่งมาที่ webmaster@www.wirelesslan.com และเราจะพยายามตอบมันมาให้คุณ

contents

-Range and Coverage

ระยะทางในการส่งคลื่นแบบใดที่มีความเหนือกว่า คลื่น  RF และ IR สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้ นั่นก็คือฟังก์ชั่นการทำงานที่ออกแบบมา( ประกอบด้วย กำลังส่ง และการออกแบบตัวรับ) และเส้นทางของการแพร่กระจายของคลื่น, โดยเฉพาะในสิ่งแวดล้อมภายในอาคารจะปฏิกิริยากับวัตถุภายในอาคาร อันประกอบด้วยกำแพง,โลหะ และบุคคลจะส่งผลกระทบกับแหล่งส่งพลังงาน ด้วยเหตุนี้จึงมีคำถามว่าการคลอบคลุมและระยะแบบใดที่เฉพาะเจาะจงระบบนี้ได้ดี วัตถุของแข็งจะกั้นสัญญานอินฟาเรดซึ่งเป็นการเพิ่มความจำกัดของระบบ  ระบบเครือข่ายLAN ไร้สายส่วนใหญ่จึงใช้คลื่น RF เพราะว่าเป็นคลื่นวิทยุสามรถทะลุกำแพงภายในอาคารได้เป็นส่วนมากรวมถึงสิ่งกีดขวางต่างๆ  ระยะหรือรัศมีของการ

คลอบคลุมสำหรับระบบเครือข่ายLAN ไร้สายโดยทั่วไปจะมีในช่วง 100 ฟุต จนถึงมากกว่า 300 ฟุต การคลอบคลุมสามรถขยายออกได้และมีอิสระในการเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆอย่างแท้จริงสามรถทะลุผ่านไมโครเซลได้

-Througput

เช่นเดียวกับระบบLAN มีสาย อัตราข้อมูลเข้าที่แท้จริงในระบบเครือข่ายLANไร้สาย คือสินค้าและความไว้วางใจ       ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราข้อมูลเข้าประกอบด้วยจำนวนของผู้ใช้,ปัจจัยการเผยแพร่เช่นระยะทางและเส้นทางหลายๆเส้น ชนิดของระบบเครือข่ายLAN ไร้สายที่ใช้ จะมีความร้อนภายในและคอขวดดีเทียบเท่ากันกับบางส่วนของระบบมีสาย   อัตราการส่งข้อมูลสำหรับในการติดต่อกันในระบบเครือข่ายLAN ไร้สายส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1.6 เมกะบิทต่อวินาที ผู้ใช้ระบบของ Ethernet หรือ Token Ring LANs โดยทั่วไปจะมีประสบการณ์เล็กน้อยแตกต่างกันออกไปในการปฏิบัติงานระบบเครือข่ายLAN ไร้สาย    โดยระบบนี้จะให้อัตราข้อมูลเพียงพอต่อแอพพลิเคชั่น ของระบบสำนักงานธรรมดา  พื้นฐานของระบบLAN ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย e-mail ,การเข้าถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน,การเข้าถึงinternet และการเข้าถึงฐานข้อมูลและแอพพลิเคชั่นต่างๆ

เช่นเดียวของจุดการเปรียบเทียบความสามารถของมันก็คือ โมเดม state-of-art V.90 จะมีตัวส่งและตัวรับที่มีอัตราการส่งข้อมูล 56.6 กิโลบิทต่อวินาที  ในเทอมของอัตราข้อมูลเข้าระบบปฏิบัติการของเครือข่ายLANไร้สายจะทำงานที่ 1.6 เมกกะบิทต่อวินาที ใน 30ครั้งซึ่งเร็วกว่าเป็นส่วนใหญ่

-Integrity and Reliability

เทคโนโลยีข้อมูลไร้สายได้ถูกทดลองว่าเป็นจริงมากกว่า 50 ปีของแอพพลิเคชั่นไร้สายในทางทหารและทางพานิชย์  ขณะที่คลื่นวิทยุถูกรบกวนความสามารถนั้นอัตราข้อมูลเข้าถูกทำให้ลดลงไปด้วย เช่นการรบกวนนานๆครั้งในที่ทำงาน การออกแบบอย่างจริงจังของการทดลองเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายLANไร้สายและระยะทางที่จำกัดเหนือสัญญานที่ท่องไปในการติดต่อได้ผลที่ทนทานกว่าการติดต่อด้วยโทรศัพท์ Cellular และในความมั่นคงของข้อมูลในการปฏิบัติเท่ากับหรือดีกว่าเครือข่ายมีสาย

-Compatibility with the Existing Network

ระบบเครือข่ายLAN ไร้สายส่วนใหญ่จะมีมาตราฐานอุตสาหกรรมในการติดต่อกับเครือข่ายมีสายเช่น ethernet หรือ Token Ring     เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายLAN ไร้สายจะถูกสนับสนุนโดยระบบปฏิบัติการเครือข่ายเหมือนกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอื่นๆ โดยพิจารณาใช้ไดรพ์เวอร์ที่เหมาะสม การinstall เพียงครั้งเดียวเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการเครือข่ายไร้สายจะเหมือนกับส่วนประกอบของเครือข่ายอื่นๆ

-Interoperability  of   Wireless Devices

ผู้ซื้อควรจะทราบว่าระบบเครือข่ายLAN ไร้สายจากผู้ขายที่แตกต่างกันนั้นจะไม่ทำงานร่วมกันได้

มีเหตุผล3 ข้อคือ

1.เทคโนโลยีที่แตกต่างจะทำงานร่วมกันไม่ได้ ระบบพื้นฐานบนเทคโนโลยีการเผยแพร่สเปกตัมความถีแบบกระโดด FSSH จะไม่สื่อสารกับระบบพื้นฐานอื่นบนเทคโนโลยีการเผยแพร่ความถี่โดยตรงแบบลำดับDSSS

2.ระบบใช้ความกว้างของความถี่ต่างกันจะไม่ทำงานร่วมกันแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่เหมือนกันก็ตาม

3.ระบบจากผู้ขายที่ต่างกันจะไม่ทำงานร่วมกันแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีหรือความกว้างที่เหมือนกัยรวมกับการดูแลของแต่ละผู้ขายต่างกัน

-Interference and Coexistence

ลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาติฐานคลื่นวิทยุระบบเครือข่ายLAN ไร้สาย หมายถึงสินค้าอื่นซึ่งส่งพลังงานในความถี่เดียวกัน สามารถทำให้ระดับความดันไฟฟ้าบางขนาดรบกวนถึงระบบเครือข่ายLAN ไร้สายได้ เตาอบไมโครเวฟเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ระบบเครือข่ายLAN ไร้สายส่วนใหญ่ออกแบบสินค้าของพวกเขาให้รับผิดชอบสำหรับการรบกวนคลื่นไมโครเวฟ ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือสถานที่ที่ระบบเครือข่ายLAN ไร้สายมารวมกัน

ขณะที่เครือข่ายLAN ไร้สายจากบางผู้ผลิตรบกวนเครือข่ายLAN ไร้สายอยู่ การรวมกันของคลื่นจะไม่  ถูกรบกวน แต่ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละผู้ขาย

-Licensing Issues

ในสหรัฐอเมริกา,the Federal Communications commission(FCC) เป็นคณะกรรมการควบคุมการส่งคลื่นวิทยุ ประกอบด้วยการทำงานในระบบเครือข่ายLANไร้สาย ชาติอื่นๆก็มีตัวแทนควบคุมเช่นกัน

ระบบเครือข่ายLANไร้สายถูกออกแบบให้ปฏิบัติการในส่วนหนึ่งของสเปกตรัมวิทยุที่ซึ่ง FCC ไม่ต้องการให้ผู้ใช้สุดท้ายซื้อลิขสิทธ์ที่ใช้คลื่นอากาศ  ในสหรัฐอเมริการะบบเครือข่ายLANไร้สายส่วนใหญ่ขยายช่วงกว้างในการใช้เครื่องมือมากขึ้น ประกอยด้วย 902-928 MHz,2.4-2.483 GHz, 5.15-5.35GHz และ 5.725-5.875GHz

สำหรับระบบเครือข่ายLANไร้สาย ถูกขายในประเทศโดยเฉพาะ   การผลิตของระบบเครือข่ายLANไร้สาย

ต้องได้รับประกันโดนตัวแทนที่เหมาะสมในประเทศนั้นๆ

-Simplicity/Ease of use

ผู้ใช้จำเป็นที่ต้องการข่าวสารใหม่ๆเล็กน้อยเพื่อการใช้ประโยชน์ของระบบเครือข่ายLANไร้สาย เพราะธรรมชาติของการไร้สายของระบบเครือข่ายLANไร้สายจะโปร่งแสงถึงผู้ใช้ของNOP การทำงานของแอพพลิเคชั่นเหมือนกัยพวกเขาบนระบบเครือข่ายLANมีสาย   สินค้าเครือข่ายLANไร้สายจะรวบรวมความหลากหลายของเครื่องมือวินิจฉัยถึงที่อยู่จะมีความสัมพันธ์กับส่วนประกอบมีสายของระบบ อย่างไรก็ตาม สินค้าถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือที่จำเป็น

ระบบเครือข่ายLANไร้สายมีหลายอย่างที่ง่ายต่อการinstall และองค์ประกอบพื้นฐานที่จัดการสิ่งที่มารบกวนเครือข่าย ตั้งแต่การเข้าถึงจุดของระบบเครือข่ายLANไร้สายต้องการการเคเบิ้ล การจัดการเครือข่ายเป็นอิสระจากการดึงสายเคเบิ้ลสำหรับระบบเครือข่ายLANไร้สาย การขาดแคลนเคเบิ้ลก็ยังสามารถเคลื่อนที่,การเพิ่ม,

และการเปลี่ยนการดำเนินการเล็กๆน้อยๆสำหรับระบบเครือข่ายLANไร้สาย  สุดท้าย ธรรมชาติการเคลื่อนย้ายของระบบเครือข่ายLANไร้สาย  ปล่อยให้มีการจัดการเครือข่ายและมีผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเครือข่ายก่อนการ install ที่ตำแหน่งที่ตั้งไกล ระบบเครือข่ายLANไร้สาย สามารถเคลื่อนที่จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่

-Security

เพราะเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายมีรากในแอพพลิเคชั่น ระบบความปลอดภัยถูกออกแบบให้มีมาตราฐานสำหรับอุปกรณ์ไร้สายข้อกำหนดความปลอดภัยถูกสร้างไปยังระบบเครือข่ายLANไร้สายทำให้มีความ  ปลอดภัยมากกว่าระบบเครือข่ายLANมีสายมันเป็นการยากมากสำหรับผู้รับที่ไม่ได้มุ่งหมายจะฟังในการจราจรระบบเครือข่ายLANไร้สาย เทคนิคการสร้างรหัสลับที่ซับซ้อนมันเป็นไปไม่ได้สำหรับทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าถึงการจราจรนี้ได้ ในทั่วๆไป คอมพิวเตอร์เครือข่ายต้องมีระบบความปลอดภัยก่อนที่จะได้รับอนุญาติให้เข้าไปในการจราจรเครือข่าย

-Cost

เครื่องมือระบบเครือข่ายLANไร้สายประกอบด้วยราคาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเข้าถึง และราคาผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครือข่ายLANไร้สายขึ้นอยู่กับความสำคัญบนจำนวนของจุดเข้าถึงอย่างเหมาะสม

โดยจุดเข้าถึงอยู่ในช่วงราคา $1000-$ 2000 จำนวน จุดเข้าถึงจะข้นอยู่กับพื้นที่ที่ครอบคลุมบริเวณ ชนิดของบริการ การครอบคลุมพื้นที่ คือส่วนของสี่เหลี่ยมของระยะสินค้า อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายLANไร้สายมีราคาในช่วง$300-$1000

ราคาของการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายLANไร้สายจะถูกกว่าแบบระบบเครือข่ายLANมีสายด้วย 2เหตุผลคือ

1. ระบบเครือข่ายLANไร้สาย ปราศจากราคาของการเคเบิ้ลและการมีส่วนร่วมในการติดตั้งและดูแล

2. ระบบเครือข่ายLANไร้สายง่ายต่อการเคลื่อนที่ เพิ่มและเปลี่ยยน พวกมันจะลดราคาโดยอ้อมของเวลาทีลดลงและเกี่ยวกับการจัดการบริหาร	-

-Scalablility

เครือข่ายไร้สายสามารถถูกออกแบบให้ง่ายอย่างมากหรือมีความซับซ้อนได้ เครือสายไร้สายสามรถสนับสนุนเครื่องปลายทางจำนวนมาก และ/หรือพื้นที่ทางกายภาพโดยการเข้าถึงจุดที่ส่งหรือขยายการครอบคลุม

-Battry Life for MobilePlatforms

สินค้าไร้สายถูกออกแบบให้ปราศจากไฟกระแสตรง หรือแบตตารี่จากตัวnotebook  หรือคอมพิวเตอร์มือถือ ตั่งแต่พวกเรามีการติดต่อไปโดยตรงต่อการติดต่อของพวกเขาผู้จำหน่ายจึงใช้เทคนิคพิเศษในการออกแบบเพื่อให้มีการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์และแบตตารี่ให้นานที่สุด

-Sefety

พลังงานที่ออกมาจากระบบเครือข่ายLANไร้สายนั้นต่ำมากมีค่าน้อยกว่าโทรศัพท์มือถือCELLULAR ตั้งแต่คลื่นวิทยุมีความว่องไวเหนือระยะทางมีการเปิดดอกาสน้อยมากถึงคลื่น RFที่จัดให้ในพื้นที่ระบบเครือข่ายLANไร้สาย ระบบเครือข่ายLANไร้สายต้องพบกับการควบคุมที่แข็งแรงและอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้จากระบบเครือข่ายLANไร้สาย